# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产9000万平方米光伏背板、28800

万平方米胶膜项目

建设单位（盖）：   安徽科弘新材料有限公司

编制日期：           2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9000万平方米光伏背板、28800万平方米胶膜项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-341125-04-01-386261 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省滁州市定远县经开区藕塘路158号 |
| 地理坐标 | （117度43分6.672秒，32度30分0.539秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定远县发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80500 | 环保投资（万元） | 189 |
| 环保投资占比（%） | 0.23 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 59781.5 |
| 专项评价设置情况 | 表 1-1 专项评价设置判定情况 专项评价 类别 设置原则 项目情况 设置与否 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水预处理后进入市政管网，不属于直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 风险物质未超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2. 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）总体发展规划（2020-2035）》。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）总体发展规划（2020-2035 年）环境影响报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：《安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）总体发展规划（ 2020-2035 年)环境影响报告书审查意见》的函，皖环函[2022]461号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与规划用地相符性分析 本项目位于安徽省滁州市定远县经济开发区藕塘路158号，根据《安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）总体发展规划（2020-2035）》，本项目厂区所在位置用地类型在规划图中属于商业用地，定远县人民政府于2023年2月1日审批通过了《定远县泉坞山大道与池河路交叉口西北侧、东南侧地块控规》的批复（文号：定政秘【2023】19号）（见附件），本项目位于泉坞山大道与池河路交叉口西北侧地块，该地块性质改为工业用地，故项目选址符合安徽定远经济开发区总体发展规划。项目地理位置详见附图1。 （2）与规划环境影响评价符合性分析 项目位于安徽定远经济开发区内，根据《安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）总体发展规划（2020-2035 年）环境影响报告书》，入区企业要求如下： 经开区规划主导产业为精细化工、新材料、装备制造，其中精细化工积极发展化学原料产品制造、日用化学品行业、医药行业、电子化学品行业、涂料行业等；新材料产业大力发展新型化工材料、电子信息材料、新能源材料、节能环保材料、绿色建筑材料等产业；装备制造产业重点聚焦汽汽车零部件产业、车载电子及配套、新能源装备制造、新型电子元器件、物联网传感器等产业。本项目属于C2921塑料薄膜制造，位于新材料产业区，不属于园区主导产业，不在禁止清单类，属于允许类。 （3）与开发区规划环评审查意见符合性分析 本项目与《安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）总体发展规划(2020-2035 年)环境影响报告书审查意见》相符性见下表： 表 1-2 与安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）总体发展规划 (2020-2035 年)环境影响报告书审查意见相符性分析 项目 具体要求 本项目情况 符合性 （一）加强 《规划》引领，坚持绿色协调发展 加强《规划》与《安徽省人民政府关于印发安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案的通知》《皖北承接产业转移集聚区建设实施方案》及深入打好污染防治攻坚战相关要求、“三线一单”的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载能力合理控制开发利用强度和建设时序，进一步提高土地利用效率。落实园区近期发展规划，结合区域生态环境承载能力适时启动远期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。 / 符合 （二）严守环 境质量底线，落实区域环 境质量管控措施 园区位于淮河流域，应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素;根据国家和我省大气、水、土壤、固体污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。 本项目废水主要为生活污水经化粪池预处理后和纯水制备废水、冷却废水接管市政污水管网；产生的废气经处理后有组织排放 符合 （三）优化产 业布局，加强 生态空间保护 结合定远县区域资源优势和重大环境制约因 素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，明确不同规划年规划发展目标，优化精细化工和新材料等主导产业功能分区和重大项目布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害高塘湖、江巷水库等环境敏感区环境质量。做好开发区建设生产、生活服务空间之间的隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。 本项目位于定远县经济开发区，厂界北侧75m处有公租房；本项目属于塑料薄膜制造，不属于化工、电镀、印染项目 符合 综合分析，项目建设符合规划及规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），建设项目所属行业为C2921塑料薄膜制造。根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类项目，同时，本项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2017年本）中限制和淘汰类项目。 根据《环境保护综合名录》（环办综合函（2021）495号）文件，本项目属于塑料薄膜制造，不在“高污染、高环境风险”产品目录清单中。 本项目于2023年9月已取得定远县发展改革委关于本项目的项目备案（项目代码：2301-341125-04-01-386261）。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 2、选址合理性分析 建设项目购买安徽定远县经济开发区藕塘路158号地块（90亩）作为生产场所，厂房由政府代建。厂区东侧隔泉坞山大道为定远汽车客运中心，南侧隔池河路为德轮橡胶有限公司，西侧为规划空地，北侧隔藕塘路为定远县农民工返乡创业园及园区公租房（距离厂界约75m，距离1#、2#生产厂房约193m），评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。从环境相容角度，本项目选址合理。 项目厂址地理位置优越，交通便利，配套设施完善，项目原料及产品运输有保证， 这些均有利于公司经营及发展，整个厂区平面布置较合理。项目生产过程中采取了有效的污染防治措施，产生的各项污染物在落实本环评中提出的各项污染物防治措施后，污染物均可实现达标排放，且不会降低区域原有质量功能。 本项目产品需求量较大，该产品经济效益显著；经采取本次评价提出的各项防治措施，项目的实施不会降低该区域的环境空气、地表水以及声环境质量，符合定远县的环保规划。 综上，本项目选址较合理。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕120号）要求，生态保护红线与城镇开发边界和永久基本农田互不交叉、互不重叠，本项目位于安徽定远县经济开发区藕塘路158号，不属于生态保护红线保护范围。对照《滁州市生态保护红线区域分布图》可知，本项目不在滁州市生态保护红线区域范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。对照《定远县城总体规划》（2013-2030）可知，本项目土地性质为工业用地，不属于生态保护红线保护范围，符合生态保护红线要求。项目区生态红线图件附图。 ①水环境管控分区管控要求根据《安徽省滁州市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于水环境工业污染重点管控区。 表1-3 与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类 环境管控要求 协调性分析 重点管控区 本项目位于定远县经济开发区藕塘路158号，属于安徽省滁州市“三线一单”工业污染重点管控区。 项目生产过程中仅有生活废水冷却废水和纯水制备废水，纳管入马桥污水处理厂，水污染物排放总量在马桥污水处理厂内平衡。 ②大气环境底线符合性分析： 表1-4 与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类 环境管控要求 协调性分析 重点管控区 本项目位于定远县经济开发区藕塘路158号，属于安徽省滁州市“三线一单”受体敏感重点管控区。其管控要求为：上年度 PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目为新建项目，项目所在地2022年为 PM2.5达标城市，VOCs无需倍量替代。 ③土壤污染风险分区管控要求根据《安徽省滁州市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于土壤一般管控区。 表1-5 与土壤污染风险分区管控要求的协调性分析 管控单元分类 环境管控要求 协调性分析 一般管控区 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《滁州市“十三五”环境保护规划》、《滁州市土壤污染防治工作方案》 及各县（市）区土壤污染防治方案等要求对一般管控区实施管控。 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，企业将进一步加强对土壤污染防控的跟踪管理。 （2）环境质量底线 根据《2022年定远县环境质量公报》数据表明，本项目评价区六项污染因子均达标，因此判定为达标区。其他污染因子（非甲烷总烃、二甲苯、TSP）满足相关质量标准要求。根据引用数据可知，区域环境质量中非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求，二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）附录D要求，TSP 能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类要求。 本项目生活污水经化粪池处理后和冷却废水、纯水制备废水接管至马桥污水处理厂深度处理后排入马桥河。项目受纳水体马桥河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准的要求，说明区域地表水环境质量状况较好。废水排放执行马桥污水处理厂接管要求，接管市政污水管网纳入马桥污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至马桥河，不会降低水体在评价区域的水环境功能。 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中 3 类区标准。 项目产生的固废均可进行合理处理处置。因此，本项目的建设具有环境可行性，符合环境质量底线标准。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 根据《滁州市大气污染防治行动计划实施方案》，滁州市开展了优化产业布局、严控“两高”行业产能、加快淘汰落后产能、加快发展节能环保产业、严把节能环保准入关、建设生态工业示范区、大力发展循环经济、严控颗粒物排放、全面整顿燃煤小锅炉、强化城市扬尘治理等措施改善环境空气质量。 （3）资源利用上线 土地资源：项目所在位置属于工业用地性质，建设内容符合定远县的功能布局、发展规划，项目生产场所为定远县经开区藕塘路158号，对土地资源不占用。 能源：项目使用电能，主要用电为生产设施用电，主要来源由市政供电。 水资源：项目用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。 （4）环境准入负面清单 本项目符合国家和地方的产业政策要求，符合园区的产业定位，同时项目也不在规划环评的负面清单内。 表 1-6 安徽定远经济开发区生态环境准入清单 类型 管控类别 准入要求 控制建议 产业准入要求 鼓励类 ①区块一规划以新材料、装备制造为主导，以及相配套的现服务业；其中，新材料产业大力发展电子信息材料、新能源材料、节能环保材料、绿色建筑材料等产业，装备制造大力发展汽车零部件产业、车载电子及配套、新能源装备制造、新型电子元器件、物联网传感器等产业。 本项目不属于限制类和禁止类项目 限制类 ①与主导产业相关的“两高”类项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。②严格限制新建剧毒化学品生产项目，严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱(天然碱除外)、聚氯乙烯、纯碱（天然碱除外)、黄磷等过剩行业新增产能，确有必要建设的项目实行等量或减量置换。严格控制引进涉及光气化、硝化、重氮化、偶氮化工艺以及硝酸铵、硝酸肌、硝基苯系物等爆炸性化学品等高风险项目，原则上非重大产业配套、产业链衔接或高新产品项目不再引进。 禁止类 ①区块一范围内禁止引入从事黑色金属冶炼、有色金属冶炼、石化、焦化、化工、医药、水泥、铅蓄电池、印染、电镀、制革、汽车拆解、电解铝、铸造、平板玻璃等与主导产业定位不相符的高耗能、高污染项目。 禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备。 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 污染物排放管控 允许排放量要求 ①区块一：水污染物总量管控限值：COD 34.00t/a、NH3-N 3.40t/a；大气污染物总量管控限值：SO2 3.43t/a、 NOx20.21t/a、烟粉尘185.76t/a、VOCs203.14t/a；固体废物管控总量限值：一般工业固废 299322.35t/a、危废产生量 527.41t/a。 项目新增总 量VOCs：2.922t/a、颗粒物0.018t/a、SO20.025t/a、NOx0.117t/a、COD：7.19t/a、NH3-N：0.16t/a 现有源提标升级改造 燃气锅炉需完成低氮燃烧改造工作，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。 本项目不使用燃气锅炉 其他污染物排放管控要求 按照《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》 （皖环发〔2017〕19 号）中相关要求，区内新增大气污染物排放执行相应替代要求。 项目所在区 域属于达标区，无需进行倍量替代 建成区污水集中收集、处理率达到100%。 项目废水经收集处理后进马桥污水处理厂处理 环境风险防控 环境风险防控要求 加强环境应急预案编制与备案管理，推进跨部门、跨区域、跨流域监管与应急协调联动机制建设，建立流域突发环境事件监控预警与应急平台，强化环境应急队伍建设和物资储备，提升环境应急协调联动能力。加强危化品道路运输风险管控及运输过程安全监管，严防交通运输次生突发环境事件风险。 本项目涉及的化学品为二甲苯，运输时需加强监管 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。 本项目不涉及剧毒化学品使用 区内新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与经开区应急预案联动，在经开区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。 本项目进行环境风险评价，属于简单分析项目 资源开发利用效率要求 水资源利用总量要求 水资源利用上限：规划实施后用水总量 21.86 万 m3 /d。 项目用水量292.5t/d 能源利用总量及效率要求 ①新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。②区块一范围内高污染燃料禁燃区不得新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶、沥青机组等设施。 本项目用电，不涉及高污染燃料的使用 土资源利用总量要求 建设用地总量上限 2601.34km2，工业用地总量上限 1833.95hm2，土地产出率15亿元/km2 项目用地 面积59781m2，产值约12000万元/年 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 4、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）相符性分析 表1-7 与相关文件相符性分析一览表 序号 安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知（以下为主要任务） 本项目情况 是否符合 1 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂(树脂)、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指 导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录(见附件5)，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。 本项目属于塑料薄膜制造，主要原辅料为塑料颗粒、稳定剂、固化剂等，属于低挥发性原料。 符合 2 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业 “一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确 企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促 9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCs省级重点企业(含省重点排污单位名录企业)及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。 企业应按要求进行制定“一企一案”，本项目不属于重点排污单位 符合 3 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。 企业按照规定要求建立管理台账、完善执行报告等监测内容，按照要求填报排污许可。 符合 5、与皖大气办《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（[2014]23号）相符性分析 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》提出：以化工园区和企业为建设主体，加强园区和重点企业VOCs在线监控系统建设。选择重点园区和企业先期开展监控系统建设、运维、管理试点，并逐步推广。化工园区（集中区）和重点行业企业均应安装VOCs在线连续监控系统，并与环保部门联网。 本项目不属于化工园区及重点行业，故不需安装VOCs在线连续监控系统。 在城市建成区、水源保护地、风机名胜区、森林公园、重要湿地和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建、改建、扩建VOCs高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。 新建、改建、扩建涉及VOCs排放的建设项目在开展环境影响评价时，必须将VOCs排放控制纳入环境影响评价的重要内容，并落实最严格的废气污染防治措施。本项目正在开展环境影响评价工作中，已将VOCs纳入环境影响评价之内。 涉及VOCs排放的新、改、扩建项目，应配备废气回收、净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。本项目挤出压延、团粒废气局部密闭，实验废气采用通风橱收集，经RTO焚烧炉装置处理后通过1根17m高DA001排气筒排放。 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果。建设单位专门设立环保机构，安排专人进行有机废气装置日常维护，满足要求。 综上，本项目VOCs控制符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（皖大气办[2014]23号）文件要求。 6、与安徽省大气办关于印发《2021 年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2021]3 号）相符性分析 表1-8 与通知相符性分析一览表 内容 相关规范情况 本项目情况 相符性 优化产业结构及布局 对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化、焦化等新、扩建项目严格实施产能置换，不再新建未纳入国家规划的炼油、煤化工等项目。加快推动沿江地区制造业绿色发展，创建一批国家绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业。以清洁生产一级水平为标杆，加快传统产业技术改造，推动我省长三角中心区内8 市钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。 项目不属于两高项目，符合相关产业政策要求，不属于“散乱污”企业 符合 加快推动VOCs 精细化治理 实施 VOCs 产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品 VOCs 含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低 VOCs 含量原辅材料替代。实施重点企业 VOCs 综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。提升涉 VOCs 企业“双随机一公开”执法水平，加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次 VOCs 整治专项执法行动；年底前，各地完成至少一轮所在地省级及以上开发区和省级化工园区走航监测、红外热成像等智能监测。 企业后续按照园区要求编制执行“一企一策”VOCs 综合治理方案 符合 7、与《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省 2022 年大气污染防治工作要点>的通知》（安环委办【2022】37 号）相符性分析 项目与其相符性分析见下表： 表1-9 与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》符合性分析 内容要求 项目情况 相符性 1、全面推进碳达峰碳中和。 完善“双碳”政策体系，编制安徽省减污降碳协同增效工作方案，协同推进减污降碳。积极参与碳排放权交易，开展发电行业重点排放单位碳排放权交易配额分配和清缴。编制年度省级温室气体排放清单，加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，探索将温室气体管控纳入环评管理。深化低碳城市试点和适应气候变化城市试点。 本项目不属于重点排污单位，采用电能和天然气，属于清洁能源。 符合 2、加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。 项目不涉及煤炭的使用。 符合 3、积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。 项目使用电能、天然气，不涉及煤炭的使用。 符合 4、加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。 项目属于C2921塑料薄膜制造，根据《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》（皖节能[2022]2号）中“安徽省‘两高’项目管理目录（试行）”的内容，项目不属于“两高”项目。项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业。 符合 5、实施产业集群提升工程。对现有传统产业集群，按照“疏堵结合、分类施治”原则进行整治提升，淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，并设立空气质量监测站点，2022年底前取得实质性进展。持续推动钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等产业绿色转型，沿江城市加快推进化工企业整改达标或依法依规搬迁至合规园区。根据企业产业集群特点，因地制宜建设集中的热、汽供应中心，集中喷涂中心，集中回收处置中心，活性炭等吸附剂集中再生中心。 项目位于定远县经济开发区藕塘路158号，属于新建，不属于钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等行业；项目危险废物均委托有资质单位处置。 符合 6、加强统筹谋划。研究制定全省空气质量改善行动计划，印发“十四五”大气污染防治规划，明确重点任务和重点项目，实施清单化调度，强力推动落实。严格实施城市空气质量达标管理，未达到空气质量国家二级标准的城市，2022年底前按照《大气污染防治法》要求完成空气质量限期达标规划制订，并向社会公开。 根据《2022年定远县环境质量公报》，项目区域大气环境质量满足国家环境空气质量二级标准，属于达标区，项目应严格按照环评提出的污染防治措施，将环境影响降到最小。 符合 7、开展重污染天气消除攻坚。编制重污染天气应急预案操作手册，规范预警、启动、响应、解除工作流程。修订省级重污染天气应急预案，2022年9月底前完成市级重污染天气应急预案修订工作。落实差异化监管制度，制定重污染天气重点行业绩效分级实施细则，持续开展年度重点行业企业绩效分级，加强秋冬季大气污染防治督查帮扶，依法查处不落实应急减排措施行为。以皖北地区为重点，实施2022-2023年秋冬季大气污染综合治理。强化皖北与苏北重污染天气应急联动，积极参与长三角区域、苏皖鲁豫交界区域等跨区域大气污染应急预警机制建设。 要求项目在重污染天气严格按照相关的管理要求、应急管理等要求进行大气污染防治。 符合 8、开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉VOCs工业园区及产业集群编制执行VOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。 项目属于塑料薄膜制造业，项目不涉及锅炉和炉窑。 符合 综上所述，项目符合《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省 2022年大气污染防治工作要点>的通知》（安环委办【2022】37号）的相关要求，严格控制厂内VOCs的产生及排放。 8、与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第9 部分：塑料制品业（DB34/T4230.9-2022）的相符性分析 表1-10 与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第9 部分：塑料制品业（DB34/T4230.9-2022）符合性分析 内容要求 项目情况 相符性 4.1源头削减 4.1.1塑料制品拆料、配料和投料过程宜采用自动化管道化密闭技术。 4.1.2废塑料造粒产品冷却工艺宜采用水冷替代技术。 4.1.3挥发及半挥发性助剂应按照化工行业储存标准密闭储存，涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，优先考虑管道输送。 本项目采用自动化管道化密闭技术。 符合 4.2过程控制 4.2.1废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行。 4.2.2尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。 4.2.3采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h;采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足GB/T 16758的要求;采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274规定的方法测量控制风速。 4.2.4废气收集系统宜在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmo1/mol.废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调节阀门。 本项目废气收集系统与生产设备同步运行，当发生故障维修时，同步停止生产设备的运行。项目尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。 符合 4.3末端治理 4.3.1工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。 4.3.2宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩-燃烧技术处理。 建设单位拟在挤出压延、团粒工序处局部密闭，对挥发性有机废气进行收集。交联检测试验在封闭式通风橱内进行。收集后一同采用RTO焚烧炉装置处理，尾气通过17m高DA001排气筒排放。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽科弘新材料有限公司位于安徽省安徽省滁州市定远县经开区藕塘路158号。投资80500万元，购置90亩用地（土地证见附件），厂房由政府代建，建设1#厂房、2#厂房、3#仓库、一栋办公楼、一栋宿舍楼（不提供食堂），拟购置相关生产设备，建成后可形成年产9000万平方米光伏背板、28800万平方米胶膜的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月），本项目需进行建设项目环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，该项目属于其中“二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292”类别中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），本项目使用的树脂均为低挥发性，二甲苯用量小于10吨，故需编制报告表。为此，安徽科弘新材料有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据技术指南的要求编制了本项目的环境影响报告表，由建设单位呈报环境主管部门审批。 2、项目产品方案及质量标准 （1）项目主要产品及产能见表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 序号 工程名称（车间、生产线、生产装置或生产线） 产品名称 产品规格 设计能力（万m2） 年运行时数（h） 1 与胶膜共用生产线 光伏背板（夹层为透明POE胶膜） 厚度约0.7~0.9mm（其中两层PET基膜占0.4mm） 密度约0.88g/cm3 1200 9000 7200 光伏背板（夹层为共挤POE胶膜） 7000 光伏背板（夹层为透明EVA胶膜） 密度约0.96g/cm3 800 2 透明POE胶膜生产线 透明POE胶膜 厚度约 0.3~0.5mm 密度约0.88g/cm3 6600 28800 共挤POE胶膜生产线 共挤POE胶膜 20000 透明EVA胶膜生产线 透明EVA胶膜 密度约0.96g/cm3 2200 注：本项目胶膜的加工量为37800万m2，其中9000万m2用于加工光伏背板，其余28800万m2直接外售。原辅材料树脂颗粒的用量按产品平均厚度0.35mm进行计算。 （2）产品质量见下表： 项目EVA胶膜产品质量标准参照《光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》（T/CPIA 0004—2017），POE胶膜产品质量标准参照《光伏组件封装用共聚烯烃胶膜》（T/CPIA 0006—2017）。 表2-2 产品质量标准 测试项目 单位 测试标准 透明EVA胶膜 共挤POE胶膜 透明POE胶膜 光伏背板 收缩率 纵向 % ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 横向 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 透光率 280-380nm % ≥80 ≥80 / / 380-1100nm ≥91 ≥90 / / 反射率 400-700nm % / / ≥92 ≥92 剥离强度 与背板 N/cm ≥60 ≥80 ≥60 ≥60 与玻璃 ≥60 ≥80 ≥60 ≥60 体积电阻 Ω·cm ≥1*1015 ≥1*1015 ≥1*1014 ≥1*1014 交联度 % ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 层间剥离强度 N/5cm / / / 40 与EVA剥离强度 N/cm / / / 220 水蒸气透过率 g/m2·d 20~40 2~5 2~5 ≤0.5 3、项目建设内容及规模 项目主要建设内容与规模见表2-3。 表2-3 项目建设内容一览表 分类 建设内容 工程内容 工程规模 备注 主体工程 1#厂房 1F，建筑面积14000m2 共建30条生产线，共挤POE胶膜生产线28条，透明EVA胶膜生产线2条，均可用于生产光伏背板 厂房由政府代建，单层，层高9m 2#厂房 1F，建筑面积7000m2 共建10条生产线，透明POE胶膜生产线10条，均可用于生产光伏背板，建设4条造粒生产线 厂房由政府代建，单层，层高9m 辅助工程 办公楼 3F，占地面积为1260m2，建筑面积为2600m2 厂内员工办公 政府代建 3#仓库 1F，建筑面积11620m2 原料、产品存储 政府代建 公用工程 供水（新鲜水） 市政供水 新鲜水用量87750t/a 政府代建 纯水制备 2台RO反渗透膜纯水机（单台制水能力5t/h），用于冷却系统供水 新建 排水 生活污水经化粪池预处理后汇同循环冷却废水进入来马桥污水处理厂深度处理，处理达标后排入马桥河。 全厂废水量33600t/a 政府代建 供电 园区供电管网供电 全厂用电250万kW·h/a 政府代建 供气 园区供气管网供气 6.25万m3（RTO助燃） 新建 环保工程 废气处理 投料粉尘 通过自动投料机拆包、加料，投料搅拌过程设备密闭，产生极少部分粉尘在车间内无组织排放 新建 熔融挤出、流延压花、团粒、检验废气 建设单位拟在挤出压延、团粒工序处局部密闭对挥发性有机废气进行收集；交联检测试验在封闭式通风橱内进行。收集后一同采用RTO焚烧炉装置处理，尾气通过17m高DA001排气筒排放（风量45673m3/h，内径1.0m） 新建 废水处理 生活污水和循环冷却废水接管市政污水管网，进入马桥污水处理厂深度处理，处理达标后排入马桥河。 化粪池1#（50m3）、化粪池2#（25m3） 新建，满足项目需求 噪声治理 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等。 新建 固体废物治理 一般固废设置一般固废暂存场所，位于仓库内，建筑面积50m2 新建 设置危险废物贮存库；位于厂区东北侧；建筑面积50m2 生活垃圾环卫清运 地下水、土壤 危废贮存库、事故水池为重点污染防治区，采取重点防渗；其他一般生产区、原料仓库、成品仓库、一般固废仓库等为一般污染防治区，采取一般防渗。 新建 风险 设置230m3事故应急池 新建 排污口规范化 规范化废气排污口 各排放口设置采样口、监测平台 新建 4、原辅材料 表2-4 本项目生产主要原辅料 名称 形态规格 用量（t/a） 主要成分 最大储存量（t） 存储方式 POE树脂粒子 1吨/袋、固态、3~5mm 87184 乙烯-辛烯共聚物 1600 袋装，仓库存储 EVA树脂粒子 1吨/袋、固态、3~5mm 10080 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 2000 袋装，仓库存储 接枝改性POE树脂粒子 1吨/袋、固态、3~5mm 20000 POE接枝马来酸酐 1000 袋装，仓库存储 PET基材 厚度0.2mm 18000万m2 树脂 1800万m2 袋装，仓库存储 缠绕膜 32kg/箱、固态 50 缠绕膜 5 袋装，仓库存储 包装箱 1kg/个、固态 500 包装箱 10 袋装，仓库存储 交联剂 200kg/桶，液态 500 邻邻-叔丁基－邻-(2-乙基己基)单过氧碳酸酯/2-乙基己醇 5 桶装，仓库存储 偶联剂 200kg/桶，液态 520 3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷 5 桶装，仓库存储 稳定剂 1吨/袋，粉末 530 癸二酸双-2,2,6,6-四甲基哌啶醇酯 13 袋装，仓库存储 吸收剂 1吨/袋、固态、粉末 500 2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮 10 袋装，仓库存储 二甲苯 瓶装，20kg/瓶，液态 1.28 二甲苯 0.1 防爆柜储存，放置在仓库 机油 200kg/桶，液态 0.6 矿物油 0.2 仓库存储 玻璃板 / 4 玻璃 0.4 实验室储存 钢丝网袋 / 0.15 金属 0.15 实验室储存 二甲苯主要用于测试产品的交联度，使用二甲苯萃取法，根据《光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》（GB/T29848-2018）中要求进行实验，暂时无其他溶剂进行替代。 表2-5 主要原辅料理化性质 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 EVA粒子 EVA主要是乙烯-醋酸乙烯共聚物，分子量114.143，熔点99°C，沸点170.6°C，密度0.92~0.98g/cm3，为密闭泡孔结构，不吸水、防潮、耐水性能良好，回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。 本品可燃，燃烧气味无刺激性。 无毒 POE粒子 POE 采用溶液法聚合工艺生产的，其中聚乙烯链结晶区(树脂相)起物理交联点的作用，一定量的辛烯的引入削弱了聚乙烯链的结晶区，形成了呈现橡胶弹性的无定型区 (橡胶相)。 无资料 无毒 接枝改性POE粒子 将POE、马来酸酐、过氧化物以及其他助剂等经过高温状态熔融挤出，然后冷却造粒得到POE接枝马来酸酐产品 无资料 无毒 偶联剂 3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷，无色透明液体，有轻微气味，不溶于水，沸点为255℃，蒸气压：＜10mmHg（25℃），蒸汽密度（空气=1）：8.6，比重：1.04（25℃），爆炸极限：0.9%/5.4%。 可燃 LD50：（经口/大鼠）：5.628g/kg[甲醇；分解产物]；LC50（吸入/大鼠）：64000ppm/4Hr[甲醇；分解产物] 交联剂 水白色液体，有机过氧化物，闪点101℃，比重0.9267，邻邻-叔丁基－邻-(2-乙基己基)单过氧碳酸酯≥95%，2-乙基己醇≤3%。 可燃 2-乙基己醇：食入（大鼠LD50：>5,000mg/kg）基本无毒。通过皮肤吸收仅有轻度毒性（兔，LD>2,000 mg/kg)。 稳定剂 癸二酸双-2,2,6,6-四甲基哌啶醇酯，即光稳定剂770，白色粉末，相对密度1.05，熔点81-85℃，CAS号：52829-07-9，溶于苯、氯仿、甲醇、乙醇、乙醚等有机溶剂，不溶于水。 可燃 吸入有毒 二甲苯 无色透明液体。气味：带芳香气味，熔点：-34℃；沸点：137℃；相对密度（水=1）：0.86；闪点：25℃；自燃温度：463.8℃；溶解性：能与乙醇、乙醚、三氯甲烷等多种有机溶剂相混溶，不溶于水。 易燃 口服鼠， LD50： 4000mg/kg 其中偶联剂、交联剂、吸收剂主要成分的理化性质如下： 邻邻-叔丁基－邻-(2-乙基己基)单过氧碳酸酯 叔丁基过氧化2-乙基已基碳酸酯，CAS号：34443-12-4，密度（g/ml，25/4℃）：0.927，熔点：-50℃。 可燃 暂无 2-乙基己醇 CAS号：104-76-7；26952-21-6，密度：0.821g/cm3，熔点：-76℃，闪点：77.2℃，水溶性：1g/L (20℃) 用于生产增塑剂、消泡剂、分散剂、选矿剂和石油填加剂，也用于印染、油漆、胶片等方面。 可燃 吞咽可能有害；导致皮肤和眼睛刺激；可能对中枢神经系统造成伤害；对水生生物有害 3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷 无色液体，CAS号：4369-14-6，密度（g/ml，25/4℃）：1.055，闪点：110℃，燃点：123℃。 可燃 在皮肤上面：在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响。 在眼睛上面：强烈腐蚀性影响。 过敏作用：通过皮肤接触可能造成敏化作用。 2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮 淡黄色粉末，无气味，pH：6，熔点47~50℃，闪点＞200℃，饱和蒸气压：4.6E-6Pa（20℃），相对密度（20℃）：1.16g/cm3，可溶性（水）：＜0.73µg/L，分解温度＞350℃。 可燃 LD50（经口/大鼠）>2000mg/kg 综上可知，交联剂根据MSDS中主要挥发性有机化合物为2-乙基己醇，含量≤3%，属于低挥发性添加剂； 偶联剂中成分是3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷，根据VOCs检测报告可知，挥发性有机化合物含量为0.13%，属于低挥发性添加剂； 稳定剂和吸收剂为粉末状，不挥发。故本项目不涉及溶剂型添加剂，符合相关文件要求。 建设项目生产过程中所需主要能源消耗情况见表2-6。 表2-6 项目能源消耗一览表 序号 名称 年用量 备注 1 水 87750m3/a 市政供水 2 电 250万kWh 市政供电 3 天然气 6.25万m3 市政供气 5、设备清单 表2-7 项目主要设备情况一览 序号 生产工序 设备名称 型号 单台（套）设备功率kw 数量（台/套/条） 所在位置 1 原料处理 锥形双螺杆混合机（含搅拌釜） SLH-10 46.5 40 1#厂房30台，2#厂房10台 2 螺杆造粒线 KH-160 99.4 4 2#厂房 3 挤出成型 集中供料系统 真空上料 150kw 6 1#厂房4台，2#厂房2台 4 挤出生产线(双机) GWS180/35 970kw/运行490kw 38 1#厂房28台，2#厂房10台 5 挤出生产线(单机) GWS180/35 运行310kw 2 1#厂房 6 循环冷却 空调冰机水塔 50t/h / 6 1#厂房、2#厂房 7 冷水机组 5-40℃ 100 40 8 打包工序 真空包装机 800型 1.6 3 1#厂房 9 自动缠绕膜机 TS-1800Y 3 3 1#厂房 10 辅助工序 空压机 SZD-13HTF 75 5 1#厂房、2#厂房 11 行吊 2.8t 10 3 12 牵引机 500kg 5 10 13 纯水制备系统 BJ-RO-5T/H 2 10 14 测试仪器 / / 10 1#厂房内南侧 15 实验仪器 / / 10 1#厂房内南侧 16 RTO焚烧炉 / / 1 1#厂房外西侧 6、公用工程 给水：本项目用水主要为职工生活用水及纯水制备用水，本项目用水量为292.5m3 /d（87750m3 /a），用水由经开区供水管网供给。 ①纯水制备用水 项目纯水主要用于冷却系统，定期添加损耗，冷却水循环使用，定期排放。本项目设置6台冷却塔（50t/h），根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）第5.0.6章节计算可知，纯水补水量共216m3/d。 ②生活用水 企业定员450人，用水量以每人50L/d，年工作日为300天，则生活用水量为6750t/a。生活污水产生系数按80%计，则本项目污水产生量为5400t/a。生活污水中主要污染物及浓度COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮 30mg/L、TP 6mg/L。 项目用水平衡图 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 7、劳动定员及工作制度 职工人数：劳动定员450人。 工作制度：年工作300天，三班制，每天工作8小时，年工作7200小时。 生活设施：不提供食堂。提供住宿。 8、平面布置分布 本项目位于安徽省滁州市定远县定城镇经开区藕塘路158号，117度43分6.672秒，32度30分0.539秒，详见附图 1 建设项目地理位置图。厂区东侧隔泉坞山大道为定远汽车客运中心，南侧隔池河路为德轮橡胶有限公司，西侧为规划空地，北侧隔藕塘路为定远县农民工返乡创业园及园区公租房（距离厂界约75m，距离最近的2#生产厂房约193m），详见附图2建设项目周边环境概况图和附图6、7环境防护距离图及测绘图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程 一、胶膜生产工艺流程如图2-2所示： 图2-2 胶膜生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①混料搅拌 透明POE胶膜产品使用POE树脂粒子和一些辅料，按比例添加混合； 共挤POE胶膜产品使用接枝改性POE树脂粒子和一些辅料，按比例添加混合； 透明EVA胶膜产品使用EVA树脂粒子和一些辅料，按比例添加混合； 物料用全自动拆包机拆包后，通过密闭管道输送到锥形双螺杆混合机加盖密闭进行混合搅拌，机器投料时，搅拌釜自带负压吸附漂浮粉料，加盖搅拌时，搅拌釜正压，把负压吸附的粉料全部投入搅拌桶进行溶解。混合工序搅拌温度为40~50℃，搅拌过程温度低且全密闭，且有溶液配比搅拌，并采用泵吸方式上料至挤出机。因此混料工序基本无粉尘产生。该过程会产生极少量投料粉尘G1-1、废包装袋S1-1和机械设备噪声。 ②挤出压延 混合完全后的物料通过重力掉入锥形双螺杆混合机下端的储料罐内。再通过真空将储料罐内的树脂粒子抽至挤出压延生产线的上料斗。挤出压延生产线的挤出机熔融温度保持恒温60~90℃之间。POE热分解温度＞275℃，EVA热分解温度为350℃，其余物料分解温度均在200℃以上，故本次评价不考虑物料热分解，熔融后通过模头挤出压延成薄膜。该过程会产生挤出废气G1-2。 ③冷却定型 挤出压延的薄膜通过挤出压延机组上的花辊进行压花，冷辊使用纯水进行间接冷却，冷却水定期补充损耗，循环使用，定期排放。 ④分切、抽样检验 将冷却定型后的胶膜根据客户要求进行分切，分切的边角料通过生产线收卷机收卷回挤出压延工段进行回收利用，无需破碎。对分切后的产品进行抽样检验，通过生产线上自带的光学检测仪进行外观检测。胶膜经过在线测厚仪对胶膜厚度的监控扫描。生产人员通过厚度信息，再调整T型模具对应位置的螺栓来调整对应位置厚度，最终实现胶膜厚度均匀； 交联度检验：在实验室内配置封闭式通风橱及化学实验仪器，根据《光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》（GB/T29848-2013），胶膜经加热固化后形成交联，采用二甲苯溶剂萃取样品中未交联部分，从而测定交联度。实验过程中二甲苯试剂挥发产生有机废气。该过程会产生检验废气G1-3和废包装瓶S1-2。 利用分切、检验产生不合格产品、边角料进行团粒（造粒），边角料和不合格品中约0.5%的物料可以继续进行回用，然后按一定比例再加到配方料进行挤出成型，循环使用，降低成本。废料投入团粒机自带的机器锅体内后，经高速旋转的转刀刃和固定刀刃的剪切作用，使物料很快被切成碎片，剪切过程在密闭的锅体内进行，不会产生粉尘，切碎后的料或片在转刀盘的离心力作用下沿锅体内壁面流动，同时受下桨作用物料又上下翻动，由四周向锅体中心方向运动。由于在高速下物料本身之间的摩擦以及与锅壁和刀片的摩擦产生了大量摩擦热，使物料温度迅速上升达到半塑化状态，互相粘连成小块，然后经转刀刃和定刀刃间的破碎作用使之切碎成为颗粒（大小不齐不规则的粒料）。再回用到挤出压延的环节，该过程会产生团粒废气G1-4和机械设备噪声。 ⑤包装、入库 合格产品收卷后通过自动缠绕膜机进行打包抽真空，缠绕膜打包后装入纸箱后入库。 二、光伏背板生产工艺流程如图2-3所示： 图2-3 光伏背板生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①进料检测：通过目测方式检查外购原辅材料的外观，通过水分测试仪、熔体仪和粘度计检测外购原辅材料的含水量、熔指及粘度。检测结果符合COA检测报告标准的，为合格原辅材料，进入下一道工序；不符合COA检测报告标准的，退回生产厂家。本工序会产生不合格原辅料S2-1。 ②混料搅拌：透明POE胶膜产品使用POE树脂粒子和一些辅料，按比例添加混合； 共挤POE胶膜产品使用接枝改性POE树脂粒子和一些辅料，按比例添加混合； 透明EVA胶膜产品使用EVA树脂粒子和一些辅料，按比例添加混合； 物料用全自动拆包机拆包后，通过密闭管道输送到锥形双螺杆混合机加盖密闭进行混合搅拌，机器投料时，搅拌釜自带负压吸附漂浮粉料，加盖搅拌时，搅拌釜正压，把负压吸附的粉料全部投入搅拌桶进行溶解。混合工序搅拌温度为40~50℃，搅拌过程温度低且全密闭，且有溶液配比搅拌，并采用泵吸方式上料至挤出机。因此混料工序基本无粉尘产生。该过程会产生极少量投料粉尘G2-1、废包装袋S2-1和机械设备噪声。 ③挤出压延：上料至挤出机的混合原辅材料，在挤出机旋转螺杆的作用下，被搓成团状并沿螺槽滚动前进，因螺杆的压缩与搅拌作用，物料受到进一步的塑化，温度和压力逐步升高，呈现出粘流状态，并以一定的压力和温度通过机头，最后得到熔融体。挤出机工作过程用热采用电加热，原料POE粒子的挤出温度控制在75℃±15℃，原料EVA粒子的挤出温度控制在70℃±15℃。挤出后的物料通过冷水机进行冷却至30～50℃，冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用，定期补充。此工序主要产生挤出废气G2-2和机械设备噪声。 ④压花（基材）：挤出冷却后的物料和PET基材材料一起进入流延机压花辊，挤出的物料在中间，PET基材分别在两边，在流延机压花辊的压力下压制为薄片，使得胶膜表面形成一定形状的花纹。经过由冰水机温控的橡胶棍和模温机温控的压花钢辊，双面压合实现冷却定型。冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用，定期补充。本工序会产生机械设备噪声。 ⑤测厚、切边：利用测厚仪对冷却定型后的胶膜进行测厚，符合客户厚度要求的胶膜进入分切装置对测厚合格的半成品进行切边修整，不合格品回用于挤出工序。此工序主要产生边角料、不合格品和机械设备噪声。 ⑥外观检验：对切边后的胶膜进行外观检验，检测有无破损。检验合格的进入下一道工序，不合格品回用于挤出工序。本工序会产生固废不合格品。 ⑦收卷：利用收卷机对外观检验合格的胶膜进行收卷。本工序会产生机械设备噪声。 ⑧品质检测：利用静电测试仪对收卷后的胶膜进行静电检测，检测静电是否超标，合格品进入下一道工序；不合格品利用静电消除器进行静电消除后回用于挤出工序。项目采用接地静电处理方式进行消除静电，无臭氧产生。本工序会产生不合格品。 ⑨包装入库：包装完成后得到成品，入库待售。 三、RO反渗透纯水制备原理： 反渗透（RO工艺）是利用半透膜在压力差的作用下使含盐、重金属等杂质分离纯化的水过滤方法，它和自然渗透方向相反，亦称反渗透。反渗透膜是用特殊的高分子材料经特殊的工艺制成的半透膜，它只允许水分子及较少小分子盐类透过，而不允许杂质通过。反渗透净化设备是由优质的反渗透膜元件增化系统，并配以先进的电器控制系统，组装在独立的机架上面而构成的。 团料回用可行性分析： 团粒过程是对边角料不合格品进行团粒，边角料、不合格品约占产品的1%，合计1193.1t/a，企业根据产品成分、质量标准、颜色等要求，只有约0.5%的不合格品、边角料可以团粒回用（596.6t/a），其他外售综合利用。 本项目主要产污情况如下： 表2-8 项目主要产污环节一览表 类别 产污环节 编号 主要污染物 治理措施 排放去向 废气 投料 G1-1、G1-2 颗粒物 设备全密闭，产生极少部分粉尘在车间内无组织排放 大气 挤出压延 G1-2、G2-2 非甲烷总烃 RTO焚烧炉装置+17m高排气筒DA001 检验 G1-3 二甲苯 团粒 G1-4、G2-3 非甲烷总烃 RTO助燃 / 颗粒物、SO2、NOx 废水 生活办公 / COD、SS、NH3-N、TP 化粪池 马桥污水处理厂 浓水和循环冷却废水 / COD、SS / 固废 检验 / 不合格品 50%回用于生产 不外排 / 废二甲苯瓶 委托有资质单位处置 / 二甲苯废液 委托有资质单位处置 / 废玻璃板 委托有资质单位处置 / 废实验网袋 委托有资质单位处置 分切 / 边角废料 50%回用于生产 拆包、包装 / 废包装材料 外售 / 废包装桶 厂家回收再利用 设备维修养护 / 废机油 委托有资质单位处置 / 废机油桶 委托有资质单位处置 / 含油抹布及手套 委托有资质单位处置 纯水制备 / 废RO膜 厂家回收 日常办公 / 生活垃圾 环卫部门清运 噪声 设备运行 N 噪声 减振、隔声、消声 厂界达标排放 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于定远县经开区藕塘路158号。企业购置90亩土地，由政府代建厂房，故没有与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）区域环境质量现状 本项目位于安徽定远经济开发区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数 据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监 测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次大气环境质量现状中常规因子现状数据引用定远县生态环境分局发布的《2022年定远县环境质量公报》数据平均值进行评价，内容如下表所示： 表3-1 定远县 2022 年环境空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率 /% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 40 达标 PM10 年平均质量浓度 57 70 81.4 达标 CO 日平均第95百分位数质量浓度 900 4000 22.5 达标 O3 最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度 157 160 98.13 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 100 达标 由上表可知，基本污染物SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，定远县环境空气质量为达标区。 （2）其他污染物大气环境质量现状评价： 本次评价引用《滁州彩建装配科技有限公司绿色装配式建筑产业园项目（一期）》位于本项目东侧2135m处的G1点位（滁州彩建装配科技有限公司）监测数据，安徽中执环境检测有限公司在该项目地进行了环境空气质量监测。 （1）监测项目和监测布点 监测项目：TSP、非甲烷总烃、二甲苯； 监测时间：2023年5月22日~5月28日，共7天； 监测布点：监测点的具体位置详见下表。 表3-2 大气现状监测点位置 测点编号 坐标 测点名称 距本项目厂界 监测项目 X Y 方位 距离（m） G1 117.736753 32.498946 滁州彩建装配科技有限公司 E 2135 TSP、非甲烷总烃、二甲苯 （2）采样时间、频率及方法 连续采样7天，时间2023年5月22日-2023年5月28日。采样时均观测并记录当时气象资料。 （3）采样及分析方法：采样监测方法按《环境空气质量监测规范（试行）》和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）中的要求进行；分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中推荐的方法进行，提供采样测试方法及各监测因子的检出限。 （4）评价标准：二甲苯执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值”标准要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中要求；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类要求。 表 3-3 环境空气质量评价标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 二甲苯 1h评价 200μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值” 非甲烷总烃 一次值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 TSP 日均值 200μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 （5）监测结果及评价 ①评价方法 采用超标法和单因子污染指数法进行。 超标率计算方法： η=超标次数╳100％/总测次 单因子污染指数用下式计算： Ii=Ci/Csi 式中：Ii——i种污染物分指数； Ci——i种污染物实测值，μg/m3； Csi——i种污染物标准值，μg/m3。 I>1为超标，否则为未超标。 根据污染物单因子指数计算结果，分析环境空气质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对环境空气的影响预测提供依据。 ②监测统计及评价结果 监测结果及评价结果详见下表。 表3-4 大气环境现状监测结果 监测点 监测因子 取值类型 浓度范围 最大占标率 超标率（%） 达标情况 最小值 最大值 G1 TSP（μg/m3） 日均值 ND ND / 0 达标 非甲烷总烃（mg/m3） 1h浓度 0.39 0.57 0.195~0.285 0 达标 二甲苯（mg/m3） 1h浓度 ND ND / 0 达标 由上表可知项目区所在区域二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求；TSP 能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类要求。 2、地表水环境 本项目位于安徽定远经济开发区，附近地表水体为马桥河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本项目地表水环境质量现状数据引用《安徽定远经济开发区（安徽定远盐化工业园）环境影响区域评估报告》(2021 版)中相关数据，监测时间为2021年6 月28日～6月30日。引用的数据为近3年的历史监测数据，时效性满足导则要求。 表3-5 地表水现状监测断面一览表 河流名称 断面编号 断面设置 监测因子 马桥河 W1 平塘水库排洪道与马桥河交汇处上游500m pH、COD、NH3-N、TP(本次评价仅采用与本项目有关的废水污染因子) W2 平塘水库排洪道与马桥河交汇处下游500m W3 平塘水库排洪道与马桥河交汇处下游2000m 表3-6 地表水水质监测结果（单位：mg/L，PH无量纲） 监测点位 监测指标 PH COD 总磷 氨氮 W1 最小值 6.74 15.00 0.07 0.45 最大值 6.75 17.00 0.07 0.47 最大值污染指数 0.25 0.57 0.23 0.31 达标情况 达标 达标 达标 达标 W2 最小值 6.74 22.00 0.08 0.45 最大值 6.75 23.00 0.08 0.46 最大值污染指数 0.25 0.77 0.27 0.31 达标情况 达标 达标 达标 达标 W3 最小值 6.78 19.00 0.07 0.48 最大值 6.80 19.00 0.07 0.50 最大值污染指数 0.20 0.63 0.23 0.33 达标情况 达标 达标 达标 达标 IV类标准限值 6-9 ≤30 ≤0.3 ≤1.5 由上表可以看出，项目区马桥河各断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅳ类水质标准，区域地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量 本项目周边 50m 范围内没有声环境保护目标，不进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 表3-7 大气环境保护目标 环境要素 环境保护对象 坐标/m 方位 距离（m） 规模（人） 环境功能 X Y 空气 环境 区域大气环境 / / / / / GB3095-2012中二类区 1 太阳城小区 （含幼儿园） 117.72208 32.49289 SE 490 约400户，1000人（幼儿园约200人） 2 公租房 117.712206 32.504203 N 75 约500人 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 表3-8 项目声环境主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 规模 与项目相对位置 距离项目区距离 执行标准 声环境 厂界 厂界外50m无环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 3、地下水环境、地表水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-9 地下水环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 相对拟建项目方位 距离m 规模 环境功能 环境质量标准 地下水环境 厂区及厂界500m范围地下水潜水含水层 — — — — 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中标准 表3-10 地表水环境保护目标 保护对象 保护内容 相对厂界m 相对排放口m 与本项目的水利联系 距离 坐标 高差 距离 坐标 X Y X Y 马桥河 水质 5400 -3210 -3990 -12 5430 -3240 -3990 有，纳污水体 4、生态环境 本项目位于定远经济开发区，属于工业用地，不属于新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目排放的废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9标准；二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准级无组织排放限值要求；项目RTO焚烧装置出口废气中颗粒物、二氧化硫、NOx执行《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办【2020】9号）中工业炉窑相关排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）中限值，具体排放标准见下表。 表3-11 污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度 （m） 无组织排放监控限值 最高允许排放速率（kg/h） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 60 17 / 4.0 / 0.3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 和表 9 颗粒物 / / / 1.0 / 二甲苯 70 17 周界外浓度最高点 1.2 1.0 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 表3-12《滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案》 序号 污染物名称 排放限值（mg/m3） 依据 1 颗粒物 30 《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办【2020】9号）中工业炉窑相关排放限值 2 SO2 200 3 NOx 200 厂区内VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值。具体标准见表3-13。 表3-13 厂区内VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h 平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水排放标准 项目区域属于马桥污水处理厂的收水范围，运营期项目废水中污染物排放执行马桥污水处理厂接管标准要求，废水经污水处理厂处理后达标排入马桥河，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表3-14 污水处理厂接管标准 项目 pH CODcr BOD5 NH3-N SS 标准 6-9 350mg/L 200mg/L 30mg/L 220mg/L 表3-15污水处理厂污染物最终排放标准 项目 pH CODcr BOD5 NH3-N SS 标准 6-9 50mg/L 10mg/L 5mg/L 10mg/L 3、噪声排放标准 建设项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值标准，具体如下表。 表3-16 建筑施工场界环境噪声排放标准 标准限值（dB(A)） 标准来源 昼 间 夜 间 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A） 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准值见表3-17。 表3-17 工业企业厂界环境噪声排放标准 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 3类 65 55 4、固废排放标准 项目产生的一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）中的有关规定，贮存过程中应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护“十四五”规划及《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），以SO2、氮氧化物、COD、氨氮、颗粒物、VOCs作为评价项目总量控制的对象。 1、废气：本项目废气总量控制因子为VOCs。总量控制指标为VOCs：2.922t/a、颗粒物：0.018t/a、SO2：0.025t/a、NOx：0.117t/a。总量在区域内平衡。 2、废水：本项目废水排放至马桥污水处理厂处理，总量在污水处理厂内平衡，申请接管控制总量为：废水接管量33600t/a、COD：7.19t/a、氨氮：0.16t/a。 3、固体废弃物：项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间水土流失、噪声、扬尘，施工污水、生活垃圾都将对环境造成一定的影响，具体分析如下： 1、 废水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水、施工人员的生活污水。施工废水主要来源于施工车辆以及机械设备的清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水等，这部分废水含有一定量的泥沙和少量的油污；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。 施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。对于施工过程产生的废水，要求在施工现场设置隔油池和沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。 施工期间，工地设简易厕所，工地生活污水主要是粪便污水，主要污染物是COD、BOD5和氨氮等。本次环评要求施工单位将生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。施工机械检修或发生故障时可能产生少量含油废水，应加强施工管理并对废油及时收集、储存。 2、废气影响分析 施工过程中废气主要来源于施工扬尘、有机废气（装修废气）。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，在初期“三通一平”后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）和《2020 年安徽省大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2020〕2号）中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施如下： （1）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于 1.8 米。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 （2）施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 （3）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 （4）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 （5）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 （6）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 （7）外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 （8）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 （9）施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 （10）运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 （11）拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1 个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 （12）根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 （13）施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于 5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h 计）情况下的 1/3。 装修期油漆中有机溶剂在油漆过程及之后的一段时间内挥发、排向空气，属无组织排放。各单位装修阶段随机性大，时间跨度很长，故会对周围环境带来一定的影响。 项目建设装修过程中，应做到：（1）倡导绿色装修，推广使用符合环境标志产品技术要求的建筑材料，尤其是建筑涂料、粘合剂、建筑板材和家具等。（2）室 内 装 修 应 满 足 关 于 《 室 内 装 饰 装 修材料有害物质限量》（GB18580-2001 至 GB18588-2001 及 GB6566-2001）等十项国家标准要求，逐步淘汰溶剂型涂料，建筑内外墙涂饰应全部使用水性涂料。（3）企业要正确做到宣传引导和严格监督管理，倡导绿色装修，完善装修标准合同，增加环保条款，推广鼓励开展装修监理和装修后室内空气质量检测验收。由于装修期相对较长，喷涂废气的释放较缓慢，不会一次性排放，故产生的喷涂废气对周围环境基本不会带来明显影响。通过采取以上措施，项目施工期粉尘对周围环境影响较小，且项目施工期时间较短，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。 3、施工噪声 施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期装修作业噪声主要指电锯及冲击钻等器械的操作声、装卸建材的撞击声，多为瞬间噪声，应加以注意，严格禁止夜间施工作业，尽量避开居民休息时段，减少扰民的现象产生。为了减少施工噪声对周边环境的影响，必须采取如下具体污染防治措施。 （1）工程措施 ①加强声源噪声控制，尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。 ②合理规划施工场地，尽可能将高噪声施工设备远离敏感目标，最大限度的减少施工噪声对周边住宅等敏感的影响。 ③合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，尽量避免临近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对环境的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 项目北侧60m处有公租房，应加强该侧的噪声防控，故采取上述措施后施工噪声对周边环境影响可接受。 4、 固废影响分析 施工期间的固废主要有两种：生活垃圾、建筑垃圾。 （1）生活垃圾：根据类比分析，本项目高峰期施工人数可达50 人，人均生活垃圾的产生量按 0.5kg/d 计算，则施工现场的生活垃圾产生量大约为25kg/d。施工期间产生的生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响；施工废弃物如不及时处理，不仅影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。 （2）建筑垃圾：施工期间进行的地面挖掘、道路修筑、管道敷设、材料运输、地基基础、房屋建设等工程会产生一定量的废弃物，如土方石、砂石、混凝土、木材、废砖、废弃包装材料等等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物。但如若长时间不进行处理，不仅影响景观生态，在遇到大风干燥天气时，会产生大量扬尘，影响大气环境。 （3）防治措施为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施： ①建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。 ②对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料（如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾等）可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。 ③施工人员产生的生活垃圾，应采取定点收集的方式。在施工营地设置垃圾桶，按时清运；施工场地内，也应设置一些分散的垃圾收集装置，并派专人定时打扫清理。施工场地的生活垃圾交由环卫部门统一进行处理。 ④施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和复垦用。 综上所述：项目施工过程有一定的土建、运输、安装设备等工作，会对周围环境产生轻度的污染，由于本项目施工期产生的环境影响是局部、暂时的，只要加强管理，文明施工，并在工程结束时及时清理现场，采取绿化恢复植被等措施，减轻施工对环境造成的影响，则可将本项目对环境产生的不利影响降到最低程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）废气产排情况 本项目废气产污环节、污染物种类、源强核算、排放形式及污染防治设施如表4-1、表4-2所示。 |

|  | 表4-1 本项目有组织废气产排情况 产污环节 污染源 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 排放时间/h 核算方法 废气产生量m3/h 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 工艺 收集效率% 废气量m3/h 处理效率% 浓度 mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 挤出压延、团粒、检验 DA001排气筒 非甲烷 总烃 产污系数法 45000 897.8 40.4 290.8 RTO焚烧炉 局部密闭、通风橱收集效率97% 45673 99% 8.85 0.404 2.91 7200 二甲苯 3.82 0.172 1.24 0.038 0.002 0.012 RTO助燃 颗粒物 产污系数法 673 26.7 0.018 0.018 / 100% / 0.39 0.018 0.018 1000 SO2 37.1 0.025 0.025 / / 0.55 0.025 0.025 NOx 173.8 0.117 0.117 / / 2.56 0.117 0.117 表4-2 本项目无组织排放废气产排情况 污染源 污染物名称 排放量(t/a) 最大排放速率(kg/h) 面源高度(m) 面源面积 生产厂房 非甲烷总烃 8.99 1.25 9 21000 二甲苯 0.04 0.006 颗粒物 少量 / |
| --- | --- |

|  | （2）废气污染源强分析 项目运营期废气主要为投料混料搅拌、挤出压延、团粒过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃以及检验过程中产生的二甲苯；RTO助燃产生的天然气燃烧废气。 ①投料粉尘： 本项目颗粒和粉状物料由人工将袋装物料放在传送带上，输送到全自动拆包机拆包中，自动拆包后通过密闭管道输送到锥形双螺杆混合机加盖密闭进行混合搅拌，机器投料时，搅拌釜自带负压吸附漂浮粉料，加盖搅拌时，搅拌釜正压，把负压吸附的粉料全部投入搅拌桶进行溶解。该过程全部密闭，粉尘产生量极少，本次评价不定量分析。粉尘在车间内无组织排放。 ②挤出压延、团粒、交联度实验废气： 将计量配好的助剂充分地与原料粒子在40℃左右下混合搅拌，混合搅拌后进入挤出压延阶段（温度60~90℃），POE热分解温度＞275℃，EVA热分解温度为350℃，其余物料分解温度均在200℃以上，故本次评价不考虑物料热分解，主要在挤出压延、团粒工序会挥发废气（以非甲烷总烃计）。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品行业系数手册》中“2921塑料薄膜制造行业系数表”，非甲烷总烃产污系数为2.5kg/t-产品。本项目产品量以119314t 原料（塑料颗粒117264t/a，助剂2050t/a）量进行废气源强核算，则有机废气产生量约为298.3t/a。 团粒过程是对边角料不合格品进行团粒，边角料、不合格品约占产品的1%，合计1193.1t/a，企业根据产品成分、质量标准、颜色等要求，只有0.5%的不合格品、边角料可以团粒回用（596.6t/a），其他外售综合利用，则团粒工序非甲烷总烃产生量约为1.49t/a。 建设单位对挤出压延、团粒环节局部密闭，提高废气收集效率，局部密闭负压收集效率按97%计。 本项目实验室使用二甲苯溶剂萃取样品胶膜中未交联部分，从而测定胶膜的交联度。二甲苯在实验过程中部分挥发，操作均在通风橱中进行，本次评价以不利情况计，全部挥发考虑。则二甲苯废气产生量为1.28t/a。 局部密闭负压收集风量计算： 项目团粒机4台、挤出机40台，在模具挤出口和冷却定型产污环节设置整体密闭，局部密闭的尺寸为6×3×2.5m，体积为45m3，换气次数按20次/h计，则局部密闭负压收集所需风量共39600m3 /h。 通风柜风量： 通风柜是实验室通风设计中不可缺少的一个组成部分，为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体，实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒（烟雾、煤烟、灰尘和气悬体）的吸收，污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。 通风柜排风量按如下公式计算: L=L1+3600vFβ 其中：L—柜式排气罩排风量，m3/h； L1—柜内有害气体散发量，m3/h； V—工作孔的吸入速度，m/s； F—工作孔及不严密缝隙面积，m2； Β—安全系数，一般取1.1~1.2。 本项目胶膜交联度实验在封闭式通风柜内进行，二甲苯蒸汽密度为4.784kg/m3，则二甲苯散发量约为0.003m3/h。工作孔的吸入速度根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）实施指南表1中局部排风设施控制风速限值标准选取，本项目采用排风柜，有毒气体取值为0.5m/s。工作孔及不严密缝隙面积取1.8m2，安全系数取1.2，则通风柜所需排风量约为3888m3/h。 综上，集气罩和通风柜所需风量为43488m3/h，考虑风量损失等情况，风机风量设置为45000m3/h。废气收集后一同采用 RTO焚烧炉装置处理，尾气通过17m高DA001排气筒排放。年工作时间约7200h，RTO去除效率99%，负压收集和通风橱收集效率均按97%计。 则项目非甲烷总烃有组织产生量为290.8t/a，产生速率40.4kg/h，产生浓度897.8mg/m3；有组织排放量为2.91t/a，排放速率0.404kg/h，排放浓度8.85mg/m3。二甲苯有组织产生量为1.24t/a，产生速率0.172kg/h，产生浓度3.82mg/m3；有组织排放量为0.012t/a，排放速率0.002kg/h，排放浓度0.038mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为8.99t/a、排放速率1.25kg/h；二甲苯无组织排放量为0.04t/a、排放速率0.006kg/h。 ③危废库废气： 本项目原辅料均为低挥发性添加剂，废包装桶用完后加盖密闭，再用缠绕膜打包；实验后的二甲苯废液装在二甲苯瓶中，加盖密闭；废机油储存在机油桶重，加盖密闭；通过采取以上措施，可大大减少有机废气的挥发，故本次评价危废库废气不定量分析，废气产生量较少，无组织排放。 企业通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少颗粒物及非甲烷总烃的无组织排放。 ④RTO助燃废气 RTO 焚烧装置在启动和空转时需要消耗天然气，RTO 燃烧尾气包括未完全燃烧的有机物、烟尘、二氧化硫和氮氧化物。 a：RTO天然气耗量 本项目涉及 RTO 炉膛内均温为800℃，RTO进口温度为30℃，RTO热效率≥95%，出口的废气温度为68.5℃，即温差△T=38.5℃。 本项目焚烧装置主体设备为三室RTO，RTO处理风量为45000m3/h，入口温度为30℃，设计热效率≥95%，炉膛平均温度为 800℃，天然气热值为 36000kJ/Nm3。计算空车运行状态的天然气耗量即计算没有VOCs 进入时的天然气空烧的耗量。 RTO焚烧系统空车运行时的热量需求为： Q热量=CM△T=1.005×1.293×45000×38.5= 2251323 kJ/h。 计算得出天然气的耗量为：V 天然气=2251323÷36000=62.5Nm³/h。 考虑不生产时RTO炉仍需燃烧以保证炉体温度，以及燃烧温度不够800℃时也需助燃保证炉体稳定运行，助燃时间按1000h计，则年消耗天然气量为6.25万Nm³。 b：天然气燃烧废气 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，详见下表： 表4-3 天然气燃烧废气产污系数表 污染物指标 单位 产污系数 颗粒物 千克/万立方米-燃料 2.86 SO2 千克/万立方米-燃料 0.02S NOx 千克/万立方米-燃料 18.71 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。 废气量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中，废气产生量为 107753标立方米/万m3-原料。项目天然气用量约6.25万m3，废气量约67.3万Nm3。 表4-4 天然气燃烧废气排放情况 废气量 67.3万m3/a 污染物 颗粒物 SO2 NOx 拟采取废气治理措施 经 17m 高排气筒DA001排放 排放情况 排放量（t/a） 0.018 0.025 0.117 排放速率（kg/h） 0.018 0.025 0.117 排放浓度（mg/m3） 0.39 0.55 2.56 《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办【2020】9号）中工业炉窑相关排放限值 30 200 200 2、废气治理情况一览表 表4-5 废气治理情况一览表 治理设施 处理能力 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 挤出压延、团粒废气局部密闭负压收集，检验废气经通风橱收集，合并收集引入RTO焚烧炉装置处理后通过1根17m高DA001排气筒排放 风机设计风量为45000m3/h 97% 99% 是 3、排口基本情况一览表 表4-6 废气排放口情况一览表 排放口基本情况 坐标(°) 排放标准 编号 内径 温度 高度 名称 类型 经度 纬度 DA001 1.0m 70℃ 17m 挤出压延、团粒、检验废气排口 一般排放口 117.713479 32.502031 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 中表 5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办【2020】9号）中工业炉窑相关排放限值 4、废气监测计划一览表 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气排放源监测要求见表4-7。 表4-7 废气监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废气 有组织 排气筒DA001 非甲烷总烃 1次/半年 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9标准； 二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织限值、《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办【2020】9号）中工业炉窑相关排放限值 二甲苯 1次/年 颗粒物 1次/年 SO2 1次/年 NOx 1次/年 无组织 厂界 非甲烷总烃 1次/年 二甲苯 1次/年 颗粒物 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 特别排放限值 5、废气治理措施及可行性分析 建设单位拟在挤出压延、团粒环节局部密闭（6×3×2.5m）负压收集挥发性有机废气，交联检测试验在封闭式通风橱内进行，收集后一并引入RTO焚烧炉装置处理，尾气通过17m高DA001排气筒排放。 项目具体废气处理工艺流程见图4-1。 图4-1 项目建成后废气收集及治理措施示意图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，塑料薄膜制造过程中产生的非甲烷总烃、二甲苯经收集后采用吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧组合废气处理设施属于可行技术。 RTO焚烧炉装置原理： 本项目引入 RTO 焚烧炉废气中无含氯有机废气，采用燃烧法处理过程中不会产生二噁英废气。 蓄热式热力焚烧炉（RTO），是一种高效的有机废气处理设备，其工作原理是，把有机废气加热到 760 摄氏度以上，使废气中的挥发性有机物（VOCs）氧化分解为二氧化碳和水。氧化过程产生的热量存储在特制的陶瓷蓄热体，使蓄热体升温“蓄热”。陶瓷蓄热体内储存的热量用于预热后续进入的有机废气，该过程为陶瓷蓄热体的“放热”过程，从而节省废气升温过程的燃料消耗。 RTO 焚烧炉采用 PLC 自动化控制，焚烧炉内均设有天然气点火器，天然气主要起引燃和助燃的作用，为了保持热量及去除效果，在有机废气浓度或热量较低的情况下，需要持续补充天然气进行助燃。废气处理工艺流程详见下图。 图4-2 三室 RTO 焚烧炉废气处理工艺流程示意图 排气筒设置合理性分析 本项目共设置 1 根排气筒，考虑到厂区平面布局，排气筒应远离生活及办公区域，减少废气排放对周边环境和敏感目标的影响。排气筒具体设置方案见表4-8。 表4-8 全厂排气筒设置方案一览表 排气筒编号 排放污染物 排气筒高度（m） 排气量（m3/h） 出口直径（m） 烟气温度（℃） 出口烟气流速Vs（m/s） DA001 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx 17 45673 1.0 70 16.2 A、排气筒高度合理性分析 本项目排气筒高度均为17m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1节内容要求，排气筒高度应高于周围200m范围内建筑物5m以上，不能达到该要求的，应按其高度对应的表列排放速率严格50%执行。经现场调查，厂区周边200m范围内最高建筑约12m，排气筒高度不低于17m，符合要求。 B、排气筒内径及流速合理性分析 参考《大气污染治理工程技术导则》（H2000-2010）“5.3.5 排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取 15 m/s 左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至 20～25 m/s。”，根据表4-8可知，本项目排气筒废气排放速率能满足相关技术导则要求，因此本项目排气筒内径设置合理。 综上所述，本项目排气筒的设置是合理可行的。 无组织废气污染防治措施： 企业应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和非正常排放，同时还应采取以下具体控制对策： （1）在保证厂区原料供应的情况下，尽量减少原料的最大储存量；VOCs 物料应储存于密闭的容器中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭，防止储存物料和储存容器内的残存物料挥发产生无组织的废气。 （2）项目密闭生产设备（包含塑封、塑封烘烤等工序），极大的提高了废气收集效果，减少了无组织废气散逸。 （3）采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。物料投加和卸放采用密闭管道输送方式，无法密闭的应在密闭空间内操作，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理；对于废气散发面较大的工段，合理设计废气捕集系统，加大排风量和捕集面积，减少废气的无组织排放。 （4）定期检查生产设备，加强设备的维护，减少装置的跑、冒、滴、漏，并对操作人员进行培训，使操作人员能训练有素的按操作规程操作。 （5）加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。 经采取以上无组织排放控制措施，减少了无组织废气排放对员工及周围环境空气的影响。 6、非正常工况排放情况 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 非正常工况源强分析 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先调整生产计划。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。 本项目非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-9非正常状况下废气污染物排放情况一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 非正常排放量（kg/a） 单次持续时间/h 年发生频次/年 应对措施 DA001 废气处理装置发生故障 非甲烷总烃 897.8 40.4 80.8 1 2 立即停止废气产生来源，检修废气处理装置 二甲苯 3.82 0.172 0.344 1 2 颗粒物 26.7 0.018 0.036 1 2 SO2 37.1 0.025 0.05 1 2 NOx 173.8 0.117 0.234 1 2 根据上表，在非正常工况下，本项目废气污染物排放浓度不满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准级无组织排放限值和《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办【2020】9号）中工业炉窑相关排放限值要求。 非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，建议采取如下措施：①由公司委派专人负责每日巡检各废气处理装置，可配备便携式VOCs检测仪和压差计，每日检测VOCs排放浓度和处理装置进排气压力差，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产并通报环保设备厂商对设备进行故障排查；②建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 6、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》中规定的卫生防护距离初值计算公式，计算本项目卫生防护距离。计算公式如下： 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半经，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》规定，本项目属于Ⅱ类污染源，项目所在地多年平均风速为2.7m/s和初步估算的卫生防护距离L≤1000，因此卫生防护距离计算参数选取A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84，见表4-10、表4-11。 表4-10 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数 工业企业所在地区近5年平均风速(m/s) 卫生防护距离L(m) L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 110 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 表4-11 卫生防护距离计算参数及结果表 无组织 排放源 污染物 参数值 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离确定值(m) 高度/m 长度/m 宽度/m 排放速率（kg/h） 生产厂房 非甲烷总烃 9 140 100 0.404 0.686 50 二甲苯 9 140 100 0.002 0.842 50 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》规定，L值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；L值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；L值大于或等于1000m时，级差为200m。当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。根据无组织排放的污染物计算结果，本次评价以厂区1#生产厂房和2#生产厂房边界为起始向外设置100m卫生防护距离，详见附图7。 环境防护距离结论： 综合考虑，项目最终以1#生产厂房和2#生产厂房边界为起始向外设置100m的环境防护距离。根据现场勘查，项目环境防护距离内未包括敏感点，符合防护要求。今后在环境防护距离内，不应新建学校、医院、居民住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与本项目的距离上应满足环境防护距离要求。 7、废气影响结论 本项目位于环境质量达标区，本项目厂界北侧75m处有公租房、东侧490m处有居民及幼儿园，无其他环境敏感目标，正常工况下，项目各污染物经处理后能够达标排放，对周围环境影响较小。 因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 二、运营期废水环境影响和保护措施 1、废水污染物源强核算 （1）生活污水 企业定员450人，用水量以每人50L/d，年工作日为300天，则生活用水量为6750t/a。生活污水产生系数按80%计，则本项目污水产生量为5400t/a。生活污水中主要污染物及浓度COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮 30mg/L、TP 6mg/L。 （2）纯水制备用水 本项目2台纯水制备系统，提供纯水给冷却水系统，制备效率按80%计，设置6台冷却塔（50t/h），根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）第5.0.6章节，开式系统的补充水量计算公式如下： Qm =Qe + Qb + Qw Qm =Qe·N/（N－1） Qe =k·△t·Qr 式中：Qe ——蒸发水量（m3/h）； Qr ——循环冷却水量（m3/h）； Qb ——排污水量（m3/h）； Qw ——风吹损失水量（m3/h），风吹水损失量以循环冷却水量0.1%计； Qm ——补充水量（m3/h）； N ——设计浓缩倍数，4倍； △t ——循环冷却水进、出口温差15（°C） k ——蒸发损失系数，本项目k取值0.0015 冷却塔总循环量300m3/h。则计算结果如下： 本项目风吹水损失量为0.3m3/h（7.2m3/d）；蒸发损失水量Qe=0.0015×15×300=6.75m3/h=162m3/d，纯水补充水量Qm=6.75×4/3m3/h=9m3/h =216m3/d，则排水水量Qb约为40m3/d。则需要新鲜水量为270m3/d，浓水排放量为54m3/d。浓水中主要污染物为COD、SS、盐分等。 |
| --- | --- |

|  | 项目2台纯水制备机（单台制水能力5t/h），两台每天24h制水量为240t/d，满足项目冷却系统补水需求。 表 4-12 本项目主要水污染物产生及排放情况 污染源 污染物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 排放方式与去向 废水量m3/a 浓度mg/L 产生量t/a 工艺 效率% 废水量m3/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活废水 COD 5400 400 2.16 化粪池 20 5400 320 1.73 接管至马桥污水处理厂 SS 200 1.08 20 160 0.86 NH3-N 30 0.16 / 30 0.16 TP 6 0.03 / 6 0.03 纯水制备废水 COD 16200 300 4.86 / / 16200 300 4.86 SS 100 1.62 / 100 1.62 盐分 / / / / / 冷却循环水 COD 12000 50 0.6 / / 12000 50 0.6 SS 60 0.72 / 60 0.72 2、废水类别、污染物及排放口信息 表4-13 废水类别、污染物及排放口信息表 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放 规律 排放口 编号 排放口 类型、名称 坐标(°) 经度 纬度 生活污水 COD、氨氮、TP、SS 马桥污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 DW001 废水排放口 117.71853 32.50144 纯水制备废水 COD、SS 表4-14 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 排放标准 DW001 33600 马桥污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 / 马桥污水处理厂 COD、氨氮、TP、SS 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 3、废水监测计划一览表 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废水排放源监测要求见表4-15。 表4-15 废水环境监测计划表 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 总排口 流量、pH、COD、氨氮、TP、SS 1次/年 厂区总排口废水污染物排放满足马桥污水处理厂接管标准 4、技术可行性分析 技术可行性分析 接管污水厂可行性分析： ①马桥污水处理厂处理工艺 马桥污水处理厂采用机械格栅+沉砂池+A2/O 生物池+二沉池+高效沉淀池+V 型滤池+次氯酸钠消毒处理工艺，此类工艺技术比较成熟，运行稳定，污水经治理后出水中的各项指标能达到国家规定的《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 的一级标准 A 要求。马桥污水处理厂工艺流程见下图所示： 图 4-3 马桥污水处理厂工艺流程图 ②处理规模及管网情况 马桥污水处理厂工程位于马桥河东岸，总平面布置沿南至北方向布置，由厂区西侧污水管网进污水。污水处理厂服务范围东起上海路，西至西环路，北起幸福路、山前路，南至连江西路、仁和路及戚继光路。接纳处理定远县城镇人口居民生活污水及工业园区工业废水，配套污水管网已经建成。 本项目所在地废水属于污水处理厂污水接管范围内，项目废水经预处理后达到马桥污水处理厂的接管标准要求，项目废水量为112m3/d，根据调查马桥污水处理厂目前有足够余量处理本项目废水，项目外排废水量、水质不会对污水厂造成负荷冲击。 因此，马桥污水处理厂规模满足本项目需求。 ③污水处理厂进水标准及排放标准 马桥镇污水处理厂进水及出水标准见下表。 表4-16 污水处理厂进水及出水标准 类别 BOD5 COD SS 总氮 氨氮 总磷 色度 设计进水水质 200 350 220 40 30 4 64 设计出水水质 10 50 10 15 5 0.5 30 由上表结合本项目工程分析，项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备废水排入园区污水管网，废水水质可满足马桥污水处理厂接管要求。项目废水在进入马桥污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 的一级标准A 后，最终排入马桥河。项目废水排放对区域水体影响在可接受范围之内。 5、废水排放对环境的影响 本项目废水经污水厂处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放，预计对纳污水体马桥河水质影响较小。 三、噪声 拟建项目主要噪声源为生产设备。噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约70~90 dB（A），主要高噪声设备声压级见下表。建设方拟采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局等措施减少对周围环境干扰。 |
| --- | --- |

表4-17 高噪声源强调查清单(室内) 单位：dB (A)

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离m |
| 1 | 生产厂房 | 锥形双螺杆混合机 | / | 80 | 减振基础，建筑隔声 | 80 | 140 | 1 | 14.4 | 57.8 | 23.5 | 31.3 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 全天 | 21 | 21 | 21 | 21 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 1 |
| 2 |  | 螺杆造粒线 | / | 80 |  | 90 | 130 | 1 | 16.1 | 48.6 | 22.2 | 40.5 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 1 |
| 3 |  | 集中供料系统 | / | 85 |  | 85 | 150 | 1 | 6.1 | 56.6 | 31.9 | 31.9 | 69.7 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 48.7 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 1 |
| 4 |  | 挤出生产线 | / | 80 |  | 100 | 160 | 1 | 8.5 | 44.3 | 30.0 | 44.4 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 1 |
| 5 |  | 自动缠绕膜机 | / | 75 |  | 120 | 160 | 1 | 9.1 | 33.9 | 29.8 | 54.7 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 1 |
| 6 |  | 真空包装机 | / | 80 |  | 125 | 155 | 1 | 19.6 | 37.4 | 19.3 | 51.9 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 1 |
| 表中坐标以厂界中心（117.712560，32.500840）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |

表4-18 噪声源强调查清单(室外)  单位：dB (A)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m | （声压级/距离）（Db(A)/m） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 1#风机 | / | 95 | 120 | 1 | 85/1m | 减振基础、消声 | 全天 |
| 2 | 2#风机 | / | 85 | 120 | 1 | 85/1m | 减振基础、消声 | 全天 |
| 3 | 空压机 | / | 90 | 140 | 1 | 90/1m | 减振基础、消声 | 全天 |
| 4 | 冷却塔 | 50t/h | 90 | 130 | 1 | 80/1m | 减振基础、消声 | 全天 |
| 5 | RTO | / | 90 | 125 | 1 | 90/1m | 减振基础、消声 | 全天 |
| 表中坐标以厂界中心（117.712560，32.500840）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |

|  | 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。 （1）、室外点声源 只考虑几何发散衰减时，预测模式见公式 1： ···公式1 式中：LA(r) ——距离声源 r 处的 A 声级； LA（r0）——参考位置 r0 处的 A 声级； r ——预测点距声源的距离，m； ro ——参考基准点距声源的距离，m； （2）、室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 ①计算出某个室内靠近围护结构处的产生的倍频带声压级或 A 声级： ···公式2 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： ···公式3 式中：Lp1i （T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： ···公式4 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ···公式5 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 （3）、预测点的等效声级贡献值 第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)按公式 6 计算： ···公式6 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； 2、预测结果 本次评价采用以上模式，预测项目噪声对厂界及周边敏感点的最大影响，预测结果见下表。 表4-19声影响预测结果 预测点 预测值 标准限值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 项目东厂界 48.8 48.8 65 55 达标 达标 项目南厂界 44.6 44.6 项目西厂界 49.4 49.4 项目北厂界 45.3 45.3 由以上预测计算结果可知，按照设备全部同时运行的噪声情况预测，经隔声降噪等措施和距离衰减后，本项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 3、噪声污染防治措施及分析 ①选用低噪声、质量好的设备，大型设备设减振垫及减振基础；风机进出风口与通风管道采取软管连接的方式，并将风机封闭在通风机间内，大型通风设备均采用消声措施，以减轻对作业场所环境的影响； ②设备安装减震基座或减震垫，利用围护结构隔声； ③合理布置车间内各设备，尽量将设备布置在厂区中间，特别是高噪声设备；尽量增加距各厂界距离，利用距离衰减降噪； ④加强生产设备的维修、维护，确保生产设备处于良好的运行状态；尽量避免高噪声设备同时运行，尽量让高噪声设备错时运行； 经上述噪声治理措施后，本项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对外环境的影响不大。 项目噪声排放监测计划见下表。 表4-20 噪声自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂界 等效连续A声级 1次/每季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 项目固体废物主要为职工办公生活垃圾、边角料、不合格品、废包装材料、废RO反渗透膜、废二甲苯瓶、二甲苯废液、废玻璃板、废实验网袋、废包装桶、废机油、废机油桶、含油抹布及手套。 1、固体废物产生及处置情况 （1）不合格品：本项目会产生一定量的不合格品，一般情况下产品的不合格率约0.5%，产品量重约119314t/a，则全厂不合格品产生量为596.6t/a，收集后约50%（298.3t/a）重新进行团粒回用于生产。 （2）边角料：产品在分切过程会产生一部分废边角料，产生量按产品重的0.5%计，产品量重约119314t/a，废边角料产生量为596.6t/a，收集后约50%（298.3t/a）重新进行团粒回用于生产。 （3）废包装材料：项目树脂颗粒、稳定剂和吸收剂均采用吨袋包装，原料量重118294t/a，单个吨袋重按0.4kg计，吨袋重约47.3t/a，属于一般固废，类别代码900-999-99 其他废物，统一外售处置。 （4）废RO反渗透膜：项目RO纯水制备过程中会产生一定量的废离子交换树脂，根据企业提供材料知，废离子交换树脂产生量约为 0.03t/a，属于一般固废，代码为900-999-99，交由厂家回收处置。 （5）废二甲苯瓶：本项目交联度测试过程中使用二甲苯，使用完会产生少量二甲苯瓶，根据企业提供材料知，二甲苯共1.28t，规格为20kg/瓶，单个空瓶重按0.4kg计，废瓶共计0.026t/a，属于危险固废，危废编号 HW49，危废代码 900-047-49，委托有资质单位处置。 （6）二甲苯废液：本项目交联度测试过程中使用二甲苯，使用完会产生少量二甲苯废液，根据企业提供材料知，二甲苯废液产生量约为 0.4t/a，属于危险固废，危废编号 HW06，危废代码 900-402-06，委托有资质单位处置； （7）废玻璃板：本项目在胶膜抗拉实验过程中会产生一定量的废玻璃板（含废胶膜），据业主提供资料，废玻璃板产生量约为5.5t/a；属于危险固废，危废编号 HW49，危废代码 900-041-49，委托有资质单位处置； （8）废实验网袋：本项目实验室使用不锈钢丝网袋作为实验包装浸没在溶剂中，根据企业提供的钢丝网袋用量，建设完成后全厂废实验网袋产生量约为0.18t/a，属于危险固废，危废编号 HW49，危废代码 900-041-49，委托有资质单位处置； （9）废包装桶：项目交联剂、偶联剂是液态物料，年用量为1020t，包装规格为200kg/桶，单个空桶重按5kg计，则产生的废包装桶重约25.5t/a，废包装桶为铁质的，均未损坏，未沾染物料，收集后交由厂家回收再利用； （10）废机油：本项目设备保养维修中会产生少量的废机油，年使用量为0.6t，废机油产生量约0.45t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于HW08 废矿物油与含矿物油废物中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，专用容器收集后暂存于厂区危险暂存间，收集后委托处置。 （11）废机油桶：项目机油是液态物料，年用量为0.6t，包装规格为200kg/桶，单个空桶重按5kg计，则产生的废包装桶重约0.015t/a，属于危险固废，危废编号 HW08，危废代码900-249-08，委托有资质单位处置； （12）含油抹布及手套：本项目设备维修保养等过程会产生废手套及抹布，产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），类别属HW49其他废物，代码900-041-49，收集后交由有资质单位安全处置。 （13）生活垃圾：本项目每人每天生活垃圾产生量以0.5kg计，工作时间300天，全厂劳动定员450人，则全厂生活垃圾产生量为67.5t/a，全部交由环卫部门收集处置。 根据《国家危险废物名录》（2021版）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T-39198-2020）具体分类如下： 表4-21 建设项目固体废物产生情况一览表 固废名称 属性 产生工序 物理性状 有毒有害物质名称 贮存方式 废物类别及代码 产生量（t/a） 处置方式 处置量 不合格品 一般固废 检验 固 / 袋装 900-999-99 298.3 回用于生产 298.3 边角料 一般固废 分切 固 / 袋装 900-999-99 298.3 298.3 废包装材料 一般固废 投料拆包 固 / 袋装 900-999-99 47.3 收集后外卖 47.3 废RO膜 一般固废 纯水制备 固 / 袋装 900-999-99 0.03 厂家回收 0.03 废包装桶 一般固废 投料 固 / 桶装 900-999-99 25.5 厂家回收利用 25.5 废二甲苯瓶 危险固废 交联度试验 固 / 桶装 HW49（900-047-49） 0.026 委托有资质单位安全处置 0.026 二甲苯废液 危险固废 液 / 桶装 HW06（900-402-06） 0.4 0.4 废玻璃板 危险固废 检验 固 / 袋装 HW49（900-041-49） 5.5 5.5 废实验网袋 危险固废 实验 固 / 袋装 HW49（900-041-49） 0.18 0.18 废机油 危险固废 设备维修保养 液 / 桶装 HW08（900-249-08） 0.45 0.45 废机油桶 危险固废 固 / 桶装 HW08（900-249-08） 0.015 0.015 含油抹布及手套 危险固废 固 / 袋装 HW49（900-041-49） 0.05 0.05 生活垃圾 一般固废 员工生活 固 / 袋装 900-999-99 67.5 委托环卫部门处置 67.5 本项目生产运行过程中产生的各类固废均可得到有效的处理处置，不外排。 2、环境管理要求 一般工业固废暂存场所建设要求 项目一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）中的有关规定，贮存过程中应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ⑤加强监督管理，固废贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 危险固废暂存场所建设要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），建设单位对危险固废贮存库应做到以下几点： （1）一般要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ⑤在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③ 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④ 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 由此分析建设项目运营过程中的各项固废去向明确，且做到 100%固废处置率。综上，本评价认为，只要建设方在运营过程中严格按照上述固废处置措施及方法进行管理及运营，做到 100%的固废处置率，项目固体废弃物对环境的影响很小。 4、地下水、土壤 1、污染源及污染途径：主要为原料、危险废物事故情况下泄漏进入土壤、地下水可能会对土壤、地下水环境产生负面影响。 2、防治措施： （1）源头控制 源头控制措施是《中华人民共和国水污染防治法》的基本要求，坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，通过减少清洁水的使用量，减少污水排放，从源头上减少地下水污染源的产生，是符合地下水水污染防治的基本措施。 （2）分区防渗措施 1）根据可能造成地下水污染的影响程度的不同，将全厂进行分区防治，分别是：一般污染防渗区、重点污染防渗区及特殊污染防渗区。本项目无特殊防渗区。重点污染防渗区为事故池和危废暂存库等；除重点防渗区之外的区域和办公生活区域为一般污染防渗区。 2）对于重点污染防治区，危废暂存库、事故池等，均进行防渗处理，使其渗透系数≤10-10厘米/秒。 3）对于一般污染防治区，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）中的有关规定，贮存过程中应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁物料在室外露天堆放，厂房内地面采用水泥硬化，基础进行防渗处理。 4）严格材料的验收、检查制度，管道在搬运、存放时要按要求执行，管材和管制件按标准严格进行防腐；应用管道连接、防腐等方面的先进施工技术。一般情况下，承插接口应采用橡胶圈密封的柔性接口技术，金属管内壁采用涂水泥沙浆或树脂的防腐技术；焊接、粘接的管道应考虑涨缩性问题，采用相应的施工技术，如适当距离安装柔性接口、伸缩器或U形弯管；同时管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决。严格按照施工图及施工规范按照，不可随意变更设计；做好管道试水试压工作，严格按验收规程进行，认真做好管道施工竣工图绘制，及时归档备案，方便管网维修、管理。 表4-22 全厂防腐、防渗等预防措施 序号 工程设施名称 说明 1 重点防渗区 危险废物贮存库、事故池 采用防渗混凝土+涂料防腐，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s 4 一般防渗区 一般污染防治区范围主要包括除去重点防渗区以外的生产车间、一般工业固体废物贮存区等，一般污染防治区可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s 5 简单防渗区 可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，可不设专门的防渗层。必要时可根据不同分区要求设计简单的防渗方案 （3）地下分区污染防治措施 1）针对不同的污染防治区，建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施； 2）应按照相应要求做好厂区内防渗工程，同时定期检查污水处理设施构筑物池体、污水管道、车间地面的情况，若墙体或管道出现裂隙等问题，应立即停产抢修； 3）厂区内管道，特别是污水管道应尽量采取地面明沟架空敷设，以避免由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染，必要地下管道必须采取两层管，内层采用耐压塑料管，外层再加一层水泥管道；管道内衬防渗膜，须具有耐酸、耐碱和经久耐用的特性，可有效防止渗漏。 综上所述，本项目建成后应切实加强对项目的原料和危险废物的管理，按照有关的规范要求对场址采取防渗、防漏、防雨等安全措施，可以避免项目对周边土壤和地下水产生明显影响。 5、生态 本项目依托现有厂房，不新增用地，对生态环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）建设项目风险源调查 按照HJ/169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》（以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。根据导则和“方法”规定，项目危险物质风险识别结果见下表。 表4-23 物质风险识别一览表 序号 名称 储存位置 最大储量/t 毒性毒理 风险特性 1 交联剂 仓库存储 5 皮肤接触、吸入有害 可燃 2 偶联剂 仓库存储 5 皮肤接触、吸入有害 可燃 3 二甲苯 防爆柜、放置在仓库 0.1 皮肤接触、吸入有害 可燃 4 机油 仓库存储 0.2 皮肤接触、吸入有害 可燃 （2）环境敏感目标调查识别 本项目周边主要环境敏感目标见表下表。 表4-24项目周边主要敏感目标分布情况一览 类别 环境敏感特征 环境 空气 厂址周边500m范围内 序号 保护目标名称 属性 人口数约（人） 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 1 太阳城小区 （含幼儿园） 居民和学生 1000 SE 490 2 公租房 园区员工 500 N 60 厂址周边500m范围内人口数小计 1500人 厂址周边5km范围内人口数小计 /人 大气环境敏感程度E值 E3 地表水 受纳水体 序号 受纳水体名称 排放点环境功能 24h内流径范围/km 1 马桥河 Ⅳ类 / 内陆水体拍点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感点 序号 敏感点目标 环境敏感特征 水质目标 与排放点距离/m 1 / / / / 地表水环境敏感程度E值 E3 地下水 序号 环境敏感点名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与下游厂界距离/m 1 / / / / / 地下水环境敏感程度E值 E3 （3）环境风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-25 建设项目Q值确定表 物质名称 CAS号 实际最大储存量q1(t) 在线量q2(t) 临界量Q（t） （q1+q2）/Q 交联剂 / 5 0.5 100 0.055 偶联剂 / 5 0.5 100 0.055 二甲苯 95-47-6 0.1 0.08 10 0.018 机油 / 0.2 0.05 2500 0.0001 合计 0.1281 注：根据健康危险急性毒性，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.2其他危险物质临界量推荐值。 由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 根据核算，比值为0.1281小于1，风险潜势为Ⅰ。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则见表4-26。由表4-26知项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 表4-26 项目风险评价工作等级 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 表4-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产9000万平方米光伏背板、28800万平方米胶膜项目 建设地点 安徽省滁州市定远县经开区藕塘路158号 地理坐标 经度 117度43分6.672秒 纬度 32度30分0.539秒 主要危险物质及分布 危险物质储存量小于临界量，项目Q值0.1281＜1 环境影响途径及危害后果 本项目环境风险主要为交联剂、偶联剂、机油、二甲苯泄露污染周围地表水及地下水，有机废气挥发对周围环境空气造成影响以及原料产品发生火灾次生伴生影响。 风险防范措施 1）车间设置隔离，必须安装消防措施，加强通风，同时仓储驻地严禁烟火。 2）废料等贮存地点存放位置妥善保存。 3）加强原料管理，检查包装桶质量，预防包装桶破碎。 4）为预防事故的发生，成立应急事故领导小组。 5）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 （4）事故废水防范 厂区拟设置1座事故池，位于厂房西侧中部地势最低处，用于事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水。拟建项目事故废水两级级防控系统包括： 第一级防控：在危废暂存库周围设置导流槽、收集井，对事故情况下泄漏的物料和消防废水进行收集控制，防止泄漏物料扩散； 第二级防控：当导流槽、收集井液位上升过快时打开切换阀门，将污水引入厂区事故水池，根据污染水质情况调送至有能力处理的污水处理厂进行处理。 第三级防控：在风险事故情况下，关闭雨水排放口，不进入园区外部的地表水体。 厂区内实行雨污分流，厂区排水系统分为生活污水排水系统、雨水排水系统。雨水通过独立的雨水排水系统直接排入园区雨水管网。厂区雨水排口设置切断闸阀，厂区雨水管同时与公司事故废水应急池和园区雨水管网相连，发生火灾时，通过控制闸门，切断公司雨水管与园区雨水管网的连接，打开雨水管与事故废水收集池的连接，收集含有污染物的雨水。 本评价参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY08190-2019）对消防事故水池有效容积进行核算。 事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消t消 V5=10qF q=qa/n 式中：V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量，本项目无储罐，取0m3； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；室外消火栓设计流量为20L/s。项目消防水设计流量为20L/s，2小时消防用水量计，消防水量V2=20L/s×2h×3600s/1000=144m3。产生的消防尾水量按消防水80%的转化系数计算， 产生消防尾水量经计算得出 V2=115.2m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；不考虑转移量。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目无生产废水。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； q—平均日降雨量，mm； qa—年平均降雨量，mm； n—年平均降雨日数； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。企业占地面积小于100ha，按一处火灾考虑，m3，滁州市年均降雨量为1046.4mm，年均降雨天数约144天，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积按最大的1#厂房计算为1.4ha，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=101.78m3。 因此，拟建项目所需事故池容积为：V总=（0+115.2-0）+0+101.78=216.98m3 本次环评要求本项目建设应急事故池，容积为230m3，位于厂房西侧中部。 建设项目的建设与运行必然伴随潜在的危害，如果安全措施提高，则事故概率必然降低，但不会为零，因此评价建议编制突发事故的应急预案。制定事故应急预案应根据全厂布局、系统关联、岗位工序、毒害物对象等要素，结合周边环境及特定条件，对潜在事故发生确定对策措施。因此，应急预案只有在项目设计、施工、运行中不断加以确定和完善，才能做到行之有效。 7、环境管理 （1）环境管理基本任务 项目环境管理的基本任务是控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。 为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 （2）环境管理机构 建设单位应设置专门人员承担全厂的环境管理工作。环境管理机构应覆盖废气、废水、噪声、固体废物等各项污染治理和处置设施。 环境管理人员主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准。 ②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等。 ③监督和检查环保设施运行状况。 ④制定环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行。 ⑤对项目所有职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传提高职工环保意识，增加职工自觉履行保护环境的义务。 ⑥领导和组织本单位的环境监测工作。 ⑦推广应用环境保护的先进技术和经验。 ⑧除完成项目区内有关环境保护工作外，还应接受当地政府生态环境部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）运营期环境管理 建立环境管理台账记录制度 建设单位应根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）的要求，建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。建议按日进行记录，异常情况按次进行记录。 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ①建设单位应加强对垃圾暂存点管理，与环卫部门订立合同，及时清运； ②处理各种涉及环境保护的有关事项，记录并保存有关环境保护的原始资料。 8、排污许可管理 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接工作，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全程监管。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（环境保护部令第45号，2019年7月11日），见下表，本项目属于简化管理行业。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发【2021】7号）中要求“（七）属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和“建设项目排污许可申请与填报信息表” 。建设单位在实际排污行为发生前申领排污许可证时，应按照项目实际建设情况，填报排污许可申请材料，在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况”。 表4-28 排污许可分类管理一览表 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十四、橡胶和塑料制品业29 62 塑料制品业292 塑料人造革、合成革制造2925 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 其他 9、电磁辐射 本项目属于C2921塑料薄膜制造，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价 10、环保投资 工程环保投资估算189万元，占总投资（80500万元）的0.23%。具体见下表。 表4-29 环境保护投资估算 （万元） 类别 防治对象 防治措施 环保投资 废气 投料粉尘 通过自动投料机拆包、加料，投料搅拌过程设备密闭，产生极少部分粉尘在车间内无组织排放 / 挤出压延、团粒、实验废气 挤出、团粒环节局部密闭负压收集与通风橱废气合并引入RTO焚烧炉装置处理后通过1根17m高DA001排气筒排放 150 废水 生活污水 经化粪池预处理后接管进入马桥污水处理厂处理 10 噪声 设备噪声 选用低噪设备、加强设备维护、合理布局设备、加强绿化、其他隔声减振措施 3 固废 一般工业固废 一般工业固废暂存场所 10 危险废物 分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处理 生活垃圾 垃圾桶，环卫部门收集处置 风险 分区防渗措施 危废暂存间等重点防渗区防渗、防腐措施 5 事故池 新建一座事故池230m3 10 运营期环境管理与监测 1 合计 189 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 通过自动投料机拆包、加料，投料搅拌过程设备密闭，产生极少部分粉尘在车间内无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 中表 5 ； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办【2020】9号）中工业炉窑相关排放限值 |
|  | 挤出压延、团粒、实验废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 挤出、团粒局部密闭与通风橱废气合并引入RTO装置处理后通过1根17m高DA001排气筒排放 |  |
|  | RTO助燃 | 颗粒物、SO2、NOx | / |  |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 | / |  |
|  | 厂内无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 废水排放执行马桥污水处理厂接管要求 |
|  | 纯水制备浓水和冷却废水 | COD、SS | / | 接市政污水管网 |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | 合理布局、绿化衰减、墙体隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）中的有关规定，贮存过程中应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。并粘贴标识牌，建设单位需建立档案制度，将一般工业固体废物的种类和数量记录在案。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1）针对不同的污染防治区，建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施； 2）应按照相应要求做好厂区内防渗工程，同时定期检查污水处理设施构筑物池体、污水管道、车间地面的情况，若墙体或管道出现裂隙等问题，应立即停产抢修； 3）厂区内管道，特别是污水管道应尽量采取地面明沟架空敷设，以避免由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染，必要地下管道必须采取两层管，内层采用耐压塑料管，外层再加一层水泥管道；管道内衬防渗膜，须具有耐酸、耐碱和经久耐用的特性，可有效防止渗漏。 |
| 生态保护措施 | 本项目位于滁州市定远县经开区藕塘路158号。项目周边为道路、企业等，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源。项目实施后，随着人口的增加和生产的正常运行，水和能源的消耗量都将增加，与此同时项目产生的废水、固废也将增加。若处理不当，则可能会对邻近区域的环境造成污染。因此在建设过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强生产管理，落实风险防范措施 |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化： 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 项目建成运行后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 |

# 六、结论

1、结论 综上所述，本项目在落实各项环境保护对策措施，并确保环保设施正常运行的情况下，从环境保护的角度考虑，建设项目环境影响可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.91 | / | 2.91 | +2.91 |
|  |  | 二甲苯 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  |  | SO2 | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  |  | NOx | / | / | / | 0.117 | / | 0.117 | +0.117 |
| 废水 | 综合废水 | 水量 | / | / | / | 33600 | / | 33600 | +33600 |
|  |  | COD | / | / | / | 7.19 | / | 7.19 | +7.19 |
|  |  | SS | / | / | / | 2.984 | / | 2.984 | +2.984 |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.16 | / | 0.16 | +0.16 |
|  |  | TP | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
| 一般工业固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 298.3 | / | 298.3 | +298.3 |
|  | 边角料 | / | / | / | 298.3 | / | 298.3 | +298.3 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 47.3 | / | 47.3 | +47.3 |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 25.5 | / | 25.5 | +25.5 |
| 危险废物 | 废二甲苯瓶 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  | 二甲苯废液 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废玻璃板 | / | / | / | 5.5 | / | 5.5 | +5.5 |
|  | 废实验网袋 | / | / | / | 0.18 | / | 0.18 | +0.18 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.45 | / | 0.45 | +0.45 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 67.5 | / | 67.5 | +67.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在位置

项目所在位置

项目所在位置

216

18

18

损耗4.5

22.5

循环水量7200

新鲜水

292.5

生活用水

冷却系统

生活污水

18

化粪池

纯水

马桥污水处理厂

112

270

纯水制备

浓水54

40

损耗176

94

分切

收卷

POE树脂粒子等其他辅料

挤出压延

冷却定型

抽样检验

内包装

入库

团粒（自带刀片剪切破碎）

边角料

G1-2：挤出废气

循环冷却水

循环冷却补充水

G1-1：投料粉尘S1-1：废包装袋

不合格品

G1-3：检验废气S1-2：废包装瓶

G1-4：造粒废气

二甲苯

EVA树脂粒子等其他辅料

接枝改性POE树脂粒子等其他辅料

三种胶膜产品工艺相同

混料搅拌

混料搅拌

混料搅拌

0.5%的物料进行造粒

外包装

纸箱

塑料袋

测厚、切边

收卷

进料检验

挤出压延

外观检验

品质检测

包装入库

不合格品边角料

G2-2：挤出废气

循环冷却水

循环冷却补充水

S2-1：不合格品

不合格品

G2-3：造粒废气

混料搅拌

G2-2：投料粉尘S2-2：废包装袋

冷却、压花

PET基材

不合格品

POE树脂粒子等其他辅料

接枝改性POE树脂粒子等其他辅料

EVA树脂粒子等其他辅料

三种背板产品工艺相同

进料检验

进料检验

混料搅拌

混料搅拌

团粒（自带刀片剪切破碎）

0.5%的物料进行造粒

投料粉尘

挤出压延、团粒

检验废气

设备全密闭

通风橱排风

装置

RTO焚烧炉

负压收集

DA001

排气筒（17m）

在车间内无组织排放

天然气燃烧废气